Домашнее задания по физике

8 класс

Работа и мощность электрического тока. Счётчик электрической энергии

Изучение нового материала.

Превращение энергии химической в электрическую (батарейка); электрической в тепловую (электрообогреватель), в механическую (электродвигатель). Мерой этого превращение есть работа электрического тока.

А = Uq, но  q = It  A= IUt                = 1 Дж

Работа электрического тока (А) – это физическая величина, характеризующая перемещение заряда по проводнику за определённое время.

Каждый из нас видел электросчётчик, некоторые может даже снимали его показания. Этот прибор измеряет работу тока. Во время прохождения тока через счётчик внутри него начинает вращаться лёгкий алюминиевый диск. Его скорость вращения пропорциональна силе тока и напряжению. Поэтому по числу оборотов, сделанных за определённое время, можно судить о работе тока. 1кВт  ч = 3 600 000 Дж. Мы оплачиваем работу тока согласно тарифу – стоимости единицы работы тока.

Пользуясь законом Ома выразить работу тока через сопротивление.

Получаем на доске формулы:

А = IRt                      A = t

Работа тока тесно связана с понятием мощности электроприборов, которыми мы пользуемся в быту.

Что такое мощность? Как её рассчитать?

P =   получаем фомулы для расчёта мощности тока.

P = UI             P =              P = IR

= 1 Вт

В  наших домах сила тока не должна превышать 10 А. Следовательно, мы можем рассчитать максимально допустимую мощность электроприборов, которыми мы пользуемся.

P = IU

P= 10А  220 В = 2200 Вт

Если суммарная мощность всех работающих в нашем доме электроприборов станет больше этого числа, это приведёт к увеличению силы тока и выбиванию пробок или замыканию в цепи.

Примеры мощностей некоторых электроприборов

Лампа фонарика                                    1 Вт

Холодильник                                          200 Вт

Блок питания компьютера                    250-300 Вт

Телевизор                                               300 Вт

Фен                                                          400 Вт

Стиральная машина                               500-1000 Вт

Пылесос                                                   600 Вт

Мощность каждого электроприбора обозначена в его паспорте. Самыми мощными бытовыми приборами  являются электронагревательные приборы. Чем больше мощность прибора, тем большую работу он совершает, тем больше электроэнергии он расходует, тем дороже обойдётся его использование.

Усовершенствование знаний.

Это интересно знать…

Много это или мало?

За счёт энергии, которая равна 1 кВт в час, можно выполнить такие работы:

- изготовить 10м хлопчатобумажной ткани;

- закипятить 50-55 стаканов чая;

- добыть и поднять до 75 кг каменного угля;

- вывести в электроинкубаторе до 30 цыплят.

Сколько стоит молния?

Средняя энергия, которая выделяется во время разряда, равна примерно 30 кВт в час. При тарифе 24 копейки за 1 кВт в час стоимость одной молнии 7 грн 20 коп.

Молния при этом является своеобразной  «фабрикой» азотных удобрений. Каждый разряд даёт 1,5-2 тонны оксида азота. Вместе с дождём это вещество попадает в грунт и питает корни растений.

Домашнее задание.

Выучить п. 40 и 4; решить задачи:

- Определите работу, выполненную пылесосом за 10 мин, если его мощность 0,4 кВт.

- Какой длины надо взять никелиновую проволоку площадью поперечного сечения 0,5 мм2, чтобы изготовить нагреватель мощностью 100 Вт, работающий при напряжении 220 В. Удельное сопротивление никелина 0,4  .